吴江盛泽中学

图书馆三楼星空小天地改造工程

招标公告

由于学校改扩建导致教师宿舍紧张，现需将图书馆三楼星空小天地暂时改造成新任教师宿舍，特向社会公开招标。

一、招标单位    吴江盛泽中学 （联系电话：63551584）

二、项目名称    图书馆三楼星空小天地改造工程

三、项目内容与说明

1.隔墙拆除、物品搬移：将图书馆三楼星空小天地内的隔墙以及进门长廊处的墙壁拆除，清理拆除下来的建筑垃圾，并将室内的仪器及物品（含室内长廊上的长桌、椅子）搬运到指定地点。整理室内电线线路，保证用电安全。

2.隔墙工程：优质轻钢龙骨隔墙，双层标准环保木工板（无异味）与标准环保石膏板（无异味），隔墙厚度不少于10cm。

3.照明用电：每个房间2×2led日光灯，灯开关在门口控制；三个插座，一个空调插座。

4.地面：采用原有地砖地面，如有地方损坏，请用同色地砖补好。5.防盗门：每个房间（共5个）装带气窗的防盗门。

6.卫生间洗手间：干湿隔开，北间西至少两个蹬位，北侧安装大功率排风扇一个，东侧两淋浴间，安装排气扇，分别配120L电热水器，配套淋浴设备。南间西至少两个洗手池，东做平台，配置电源，供放烧水壶用。具体样式可参照两楼已改造宿舍。

7.卫生间、淋浴房及外部相关共同区域防水工程：可用砖隔并贴瓷砖，或用其它防水防火材料来隔。由于三楼地面是由老式楼板构成，容易引起地面渗漏，一定要做防水工程，确保水不渗漏。

8.破墙开门及室外楼梯工程：西侧中间破墙用割机操作，禁止用铁榔头砸，同时此处需要按防水门（参照底下宿舍），可用门禁，但一定要符合安全要求。西侧外楼梯使用国标镀锌钢质楼梯（厚度符合安全要求），楼梯为转身台，具体做法为扩大二楼平台，由二楼平台转至三楼至二楼中间靠下部分，再建一长平台，再沿墙而上到三楼门口建一平台。为保证平台安全，下面需要符合安全标准的立柱支撑，楼梯宽度为1.2米，平台及楼梯上面需要制作遮雨棚，楼梯需要安装符合安全标准的镀锌钢质扶手。钢质楼梯刷防锈材料及油漆。

9.东侧封门洞：东侧北边有门，请合适材料封掉，不要破坏原门，以便将来复原。

10.粉刷要求：隔间好后，全部用品牌白色环保涂料粉刷。

11.电线要求：满负荷不得低于20千瓦。

12.自来水管要求：6分pe国标环保水管。

13.排污管要求：分管3寸国标pvc管，主管6寸国标pvc排污管。

14.由于三楼星空小天地为板楼结构，一定不能破坏楼面。

四、工作要求

（1）先期施工需要在图书馆内部进行，每天做好相关卫生工作。弄脏的地方，一定要清理干净，保持图书馆内整洁干净。

（2）施工时间每天早上不能早于7点30分，中午不得晚于11：45，下午不能早于13：15。

（3）需要在规定时间内完工（2021年3月31日之前完工）。

（4）按照要求使用符合国家标准的合格产品来施工，并保证相关质量。

（5）应对负责施工人员进行安全通告，必须按照相关安全规定做好工程，要对与此发生的任何伤亡事故负责。

（6）施工结束后应按照要求负责清理带来的垃圾杂物，完全清理干净，并得到建设方的认可后再移交。

（7）施工中应避免与相关人员产生纠纷，如有此类问题发生，要及时沟通，一起解决好问题。

（8）施工时要按照建设方要求施工，如未按要求施工而造成其它设施损坏，施工方将负责维修与赔偿。

（9）未尽细节之处，商量确定。

五、工程款计算

严格按照吴江区工程款结算相关规定执行（按审计部门审计后费用结算）。

六、下列情况之一，中标单位将被取消中标资格

1.中标人放弃中标；

2.中标人不按规定时间内签订合同的；

3.中标人中标后私自转包给他人的，一经发现，学校有权立即中止合同。

4.学校改扩建方案如果有变，工程未开始而终止。

六、中标单位的确定

价格最低并能完全响应招标方案要求的投标单位被确认为中标方，若最低报价出现两个或两个以上相同报价时，在前期有参加学校工程方案征集的单位优先。为保证工程质量，请相关投标单位不要恶性竞争，要在保证质量的情况下报价，本项目设立最高限价，高于最高价视为无效报价。若投标单位低于三家，招标人将重新招投标。

七、投标环节

1.报送材料

投标人需提供《营业执照》、《税务登记证》复印件，投标报价单和详细清单（以上材料均加盖公章），本工程投标最高限价为9.9万元，高于9.9万元者为废标。

2.报送材料装入文件袋，文件袋上注明单位名称、联系人姓名、联系电话。

3.材料报送截止时间及方式：2021年2月26日下午13:45前，送达吴江盛泽中学总务处（联系电话：63551584）。

八、开标环节

本次招标由学校组织招标小组、监督小组等相关人员进行开标、评标，确定中标者。

1.开标时间及地点：2021年2月26日下午13：45在行政楼三楼东会议室当场开标，价格最低单位为中标单位，如果最低中标价格相同，则由前期参加学校工程方案征集的单位优先，并确定其为中标单位。

2.合同签定

投标单位一经中标公示无异议后，招投标双方将在吴江盛泽中学总务处签订正式合同。如中标人逾期不来签订合同，则视为弃标。

九、风险责任承诺

中标人必须对自身风险承担的后果，并对防火、防盗等安全责任作出明确承诺。

（一）中标方员工在工作时间内所发生的工伤等意外事故，招标方不承担任何经济责任和法律责任；

（二）中标人要按招标文件的条款和双方签订的协议相关规定承担全部的安全、质量、效益风险等责任；

（三）除不可抗力事件外，中标人不得以任何理由停止正常施工，否则视为违反合同。

十、本招标文件的解释权归招标人。投标人在投标前务必认真阅读本招标文件全部内容。

吴江盛泽中学总务处

2021年2月20日